CИСТЕМА HALO VINTAGE

GUMY (Вспомогательная система для определения цвета с учетом цвета десны)

Инструкция по применению

Выполняя ежедневно работы из керамики, Вы не имеете возможности знать и учитывать фон зубов в полости рта пациента. Этот фон, особенно цвет десны, является важным фактором при определении цвета, поскольку из-за красновато- фиолетового оттенка этой зоны при анализе цвета возникают так называемые контрастные эффекты. Этот феномен возникает, поскольку с помощью обычных цветовых индикаторов цвет определяется без учета розовых участков десны на темном фоне полости рта, реальной ситуации у пациента. (Рис. 1). При этом контрастном эффекте интенсивная красно-фиолетовая окраска десны явно способствует снижению чувствительности в этом диапазоне цветового спектра. Чтобы сохранить чувствительность, наш мозг заменяет избыток красного дополнительным цветом, т.е. мы видим красно-фиолетовый и думаем о дополнительном зеленожелтом. Вследствие этого уже при определении цвета принимаются ошибочные решения, которые невозможно исправить и при изготовлении работ в лаборатории. Тоько при установке протеза часто выясняется, что протез имеет слишком незначительный красный оттенок, при этом интенсивный цвет выглядит просто неживым, хотя соответствует образцу цвета.

Цветовой индикатор Gumy системы Halo Vintage открывает совершенно новые возможности. Эти цветовые индикаторы цвета десны, в которые могут вставляться три образца цвета из расцветки, выпускаются светлого, среднего и темного оттенка, что позволяет нейтрализовать контрастный эффект при определении цвета и изготовлении работ. Цветовые индикаторы Gumy позволяют создать различные альтернативы.

Применение Gumy при анализе цвета

Прежде чем приступить к анализу цвета, выбирите один из цветовых индикаторов Gumy, который оптимально соответствует цвету десны пациента. Если вы затем при анализе цвета определили с помощью обычной расцветки основной тон цвета с помощью одного или нескольких образцов цвета, установите их в цветовой индикатор Gumy и проверьте свое решение (Рис. 2). Особенно по группе А цветовой системы VITA вы установите, что цветовые образцы имеют не такой интенсивный цвет, а выглядят слегка желтоватыми вместо прежних красновато-коричневых. Поэтому в большинстве случаев вы примете решение выбрать более интенсивный цвет или воспользоваться цветом Red-Shift из расцветки Red-Shift. Этот феномен особенно заметен при клинических случаях со светлой десной.

Gumy в качестве контрольного инструмента в лаборатории

Цветовые индикаторы Gumy открывают разнообразные возможности для повседневного использования в лаборатории:

1. Если цвет зуба определялся без Gumy, установите один или несколько образцов цвета выбранного цвета зуба и проверьте, сравнивая с образцом цвета без десны (Рис. 3). В случае отклонения попробуйте подобрать необходимое, заменив на более интенсивный цвет или цветовые образцы Red Shift.

Изготавливайте работу, используя цвет, соответствующий образцу цветового индикатора Gumy.

2. Если цвет зуба определялся с цветовым индикатором Gumy, установите соответствующий образец цвета в цветовой индикатор Gumy и определите с помощью второго образца того же цвета без Gumy отклонение.(Рис. 4). Готовую работу можно без проблем проверить с помощью цветового образца без Gumy или после наложения десневой маски с помощью цветового индикатора Gumy.

Рекомендации

* Устанавливайте цветовые образцы расцветки и цветовой индикатор Gumy таким образом, чтобы пришеечные зоны не были видны.

* Используйте как можно больше цветовых образцов в цветовом индикаторе Gumy.

* Не используйте цветовой индикатор Gumy при проверке готовой работы на модели.

* Производите стерилизацию только спиртом или соответствующими жидкостями.

Цвета

* Gumy-L - cветлый

* Gumy-M - средний

* Gumy-D - темный