KOMPOSIT  ROYAL

Ceramage  фирмы Shofu – дальнейшее усовершенствование облицовочного композита  Solidex.

Опыт Оливера ди Лоренцен, Гамбург/Германия.

В дентальном протезировании были времена, когда с понятием композит часто ассоциировались второсортные реставрации или «только» временные протезы. Виной тому были и являются свойства «светоотверждаемых» композитов на основе акрила. Реставрации в большинстве случаев выглядели безжизненными и матовыми, без блеска, обладали неудовлетворительными свойствами с точки зрения абразивности и желтели под воздействием времени. Причины этого широко известны, они освещались в различных научных публикациях.

Этот плохой имидж привел к тому, что были разработаны композиты с улучшенными физическими свойствами. Фирма Shofu достигла этого за счет высокой доли микроскопических керамических частиц (> 73% от веса), которые связываются в органической полимерной матрице. За счет этого состава материала создан композит с однородной структурой, который наряду с улучшением физических свойств отличается повышением эстетических характеристик, например улучшенной светопроводимостью. Данный отчет отражает первые впечатления и опыт, связанные с Ceramage.

Ключевые понятия: эстетика, качество поверхности, устойчивость к отложениям, полировочные свойства, облицовочный композит.

Наша лаборатория в течение многих лет является эксклюзивной. Нашими клиентами являются многие известные люди из области экономики и общества.

Чтобы соответствовать высоким требованиям к эстетике зуботехнических реставраций, мы в течение 12 месяцев тестировали облицовочный композит Ceramage, усовершенствованный Solidex фирмы Shofu , уже получивший признания.

Важными факторами для оценки композита мы считаем эстетические характеристики и устойчивость к изменению цвета.

Чтобы осуществлять контроль в период тестирования, мы сначала облицовывали композитом Ceramage все временные протезы.

Устойчивость к отложениям была впечатляющей. Большая доля  керамических наполнителей в этой массе, а также примечательное качество поверхности и полировальные свойства обеспечивают новый вид временных реставраций и по истечении длительного времени.

Таким образом, осуществились наши ожидания и мы переключились после этого на облицовку комбинированных работ. С этих пор Ceramage дополняет наши цельнокерамические телескопические комбинированные работы.

Для изготовления съемных протезов на десяти телескопах требуются, с одной стороны, способности техника и, с другой стороны, качество материала и его рабочие характеристики.

Обширный ассортимент, хорошие рабочие свойства, различная вязкость материала, а также предлагаемые полировочные пасты Dura-Polish и Dura-Polish DIA создают хорошие предпосылки, когда невозможно отличить качественно изготовленную композитную реставрацию от керамической облицовки.

За последние 12 месяцев для нашей собственной статистики мы путем повторных вызовов проверили более 200 единиц реставраций. Облицованные композитом реставрации при хорошем уходе не обнаружили ни изменений цвета, ни фрактур. В конечном итоге наша начальная эйфория подтвердилась.

Результат

Через 12 месяцев после установки зубного протеза пациент считает, что «зубы выглядят не только естественно и красиво, я воспринимаю их как свои собственные».

Пример пациента.

|  | Илл 1. Исходная ситуация, виден старый металлокерамический протез в верхней челюсти. |
| --- | --- |
|  | Илл 2. Композитный мостовидный протез с телескопами на модели. |
|  | Илл 3. На обычные телескопические коронки с фрезерованием в 2° … |
|  | Илл 4. … был установлен индивидуально облицованный мостовидный протез. Поверхность и степень блеска были приведены в соответствие с нижней челюстью. |
|  | Илл 5. Первое общее впечатление от работы на телескопах. Коррекций не требовалось. |
|  | Илл 6 а/b. Эстетика соответствует по форме и цвету характерным признакам нижней челюсти. |
|  | Илл 6 а/b. |

Технические рабочие этапы.

|  | Илл 7. Соединение надежно обеспечивается с помощью M.L.Primer (Shofu) и идеальным способом за счет ретенционных микроперл. |
| --- | --- |
|  | Илл 8. Придание индивидуальных характеристик начинается уже при нанесении опака. |
|  | Илл 9. Базовая форма складывается из опак-дентина, дентина, массы для режущего края и транспарентной массы. |
|  | Илл 10. Внутренние индивидуальные характеристики достигаются путем применения различных модификаторов и масс для режущего края. |
|  | Илл 11/12. Обработка и формирование поверхности с помощью алмазных инструментов и полировочных паст. Для финирования предлагаются хорошо согласующиеся между собой полировочные пасты Dura-Polish и Dura-Polish DIA. |
|  | Илл 11/12. |
|  | Илл 13. При необходимости следуют дополнительные характеристики посредством красок (их следует обязательно покрыть транспарентной массой). |
| Технические данные* | Ceramage | Solidex | Artglass | Sinfony |
| Твердость по Викерсу | 74 | 43 | нет данных | нет данных |
| Предел прочности на изгиб | 146 | 75 | 120 | 105 |
| Модуль изгиба | 10,7 | 5,7 | нет данных | нет данных |
| Усадка при полимеризации % | 2,5 | 2,5 | 2,8 | нет данных |

* Источник: проспекты изготовителей.