CERAMAGE SEP

Изолирующая жидкость

## Область применения

Этот продукт является изолирующей жидкостью, позволяющей легко снять отполимеризованный композит для коронок и мостовидных протезов с гипсовой модели.

### Инструкция по применению

- Перед использованием хорошо потрясти флакон. Нанесите cплошную и равномерную полосу Ceramage Sep на внутренние поверхности полости, антагонисты и контактные поверхности соседних зубов. После просушки следует нанесение светоотверждаемого композита. Если легко снять с модели невозможно, следует изолировать еще раз.

- Удаление/чистка: после снятия реставрации с модели почистите ее зубной щеткой, в ультразвуковой ванночке, в пароструйном или пескоструйном аппарате. (Если будет зацементирована реставрация с остатками изолирующей жидкости, невозможно обеспечить соответствующее соединение).

### Рекомендации по безопасности

- В случае возникновения аллергических реакций, например сыпь на коже или воспаления, вызванных этим продуктом, немедленно прекратить его использование и проконсультироваться у врача.

- Избегать контакта с мягкими тканями, кожей и глазами. При случайном контакте пораженное место немедленно тщательно прополоскать водой, в случае необходимости проконсультироваться у врача.

- Применять продукт только по назначению. Продукт предназначен для использования в дентальной области.

- Использовать продукт только в хорошо проветриваемых помещениях.

### Состав

Основные компоненты: этанол, глицерин, полиэтиленгликол.

### Хранение

Хранить вдали от открытого пламени, источников воспламенения или попадания прямых солнечных лучей, при комнатной температуре (1-30° С/ 34-86° F).

### Объем поставки

Флакон 7 мл