Палитра для смешивания керамики U-mid Classic с керамическим вкладышем

Прежде всего проверьте комплект, включающий:

- 1 контейнер U-mid с крышкой

- 1 спеченая керамическая пластина

- 2 белых мембранных фильтра

- 100 мл моделировочной жидкости U-mid

1. Удалите защитную пленку со всех компонентов.

2. Положите керамическую пластину в контейнер.

3. Контейнер заполнить моделировочной жидкостью или дистиллированной водой, пока пластина полностью не пропитается жидкостью. Слева находится отверстие для наполнения, которая одновременно служит для контроля уровня.

4. Положить один из двух белых мембранных фильтров  или черный мембранный фильтр на влажную керамическую пластину. Через несколько секунд Вы обнаружите, что керамика имеет пластичную консистенцию.

Руководство по уходу

Керамическая пластина

Рекомендуется раз в неделю вынимать керамическую пластину из контейнера и чистить ее (обработать паром).

Деконтаминация: 2-3 раза в месяц керамическую пластину необходимо деконтаминировать в печи предварительного нагрева.

1. Убедитесь, что керамическая пластина совершенно сухая. Можно сначала удалить влагу сжатым воздухом и просушить феном.

2. Положите керамический фильтр в печь предварительного нагрева при комнатной температуре. Повышайте температуру на 10° С в минуту до 450º С, время выдержки 30 мин., охлаждение при закрытой печи до комнатной температуры.

3. Керамическая пластина обеззаражена и снова готова к использованию.

Мембранный фильтр

Белый и черный мембранные фильтры являются продукцией hi-tech и требуют осторожного обращения. Поскольку керамика сама насыщается жидкостью (эффект капилляров), в большинстве случаев замешивание не требуется. Если все же необходимо замешивание, это делается тщательно и без нажима. На мембранном фильтре нельзя использовать металлические инструменты.

Мебранный фильтр прополоскать под текущей водой, держа его плоско. Важно: не применять чистящих средств).

Зерна керамики обладают абразивностью, мембранный фильтр необходимо менять каждые 2-3 месяца.

Внимание

- Опасность разрыва черного мембранного фильтра выше, чем у белого. Поэтому пользоваться им необходимо осторожно.

- Белый мембранный фильтр может слегка окраситься за счет частиц керамики. Но это не влияет на функционирование системы.