SOLIDEX STAIN

Красители Solidex

Cветоотверждаемые пастообразные красители

Светоотверждаемые гибридные композиты для придания характеристик и модификации цвета с отличными свойствами отверждения поверхности. Комплект включает 7 основных цветов для различных клинических случаев(красный, синий, желтый, черный, оранжевый, белый, серый),  5 тонов коричневого (коричневый, А-коричневый, В-коричневый, С-коричневый и D-коричневый), а также транспарентный  (С).

Жидкость для красителей

Светоотверждаемая жидкость для модификации текучести красителей и цвета. Она применяется также для восстановления дисперсионного слоя, если после контуровки требуется нанести дополнительные слои (дентин, масса для режущего края). В этих случаях жидкость для красителей наносится на шлифованную поверхность.

Инструкция  по применению

1. Возьмите краситель на бумажный блок. При этом возможно смешивать различные красители между собой.

Для осветления тона или увеличения текучести добавьте необходимое количество жидкости для красителей.

2. Затем нанесите краситель кисточкой на отвержденную поверхность.

3. Полимеризуйте в течение 1-3 минут.

* Дополнительно к вышеуказанному способу возможно применить тона А-коричневый, В-коричневый, С-коричневый и D-коричневый в качестве цветов для пришеечной зоны, поскольку они совпадают с цветами А, В, С и D по системе Vita.

Примечания  по применению

* Шприц сразу после использования необходимо закрыть.

* Материал применяется только по назначению.