Устройство для забора проб керамики

Этот маленький прецизионный прибор позволяет быстро и профессионально изготавливать керамические пластинки из смесей керамики, сделанных Вами.

Это будет очень полезным для всех тестовых обжигов. Толщину Ваших проб Вы точно определяете путем вывинчивания поршня. В качестве координат используются выгравированные линии (все 0,5 мм). Если, например, Вы хотите изготовить пластинку в 1,5 мм, необходимо ослабить поршень на 3 оборота (4 линии). Затем с помощью шпателя или кисточки смесью керамики заполняется прибор для забора проб, уплотняется 3-4 раза (изолирующее средство для керамики не требуется), промокните жидкость салфеткой.

Изъятие уплотненной керамической пластинки

Положите на стол бумажную салфетку и поверните поршень на нуль. Затем осторожно постучите каким-либо инструментом по внешней стороне прибора для забора проб, пока пластинка не выйдет.

После обжига керамической пробы у Вас есть возможность наклеить пластинку на планшет и маркировать.